Videó az elindulás előtti teendőkről: www.sosjogsi.hu „galéria” menü

Hartman Ádám    szakoktató                                                                                          Tel.:   0670-337-0764

XIV. Írottkő park 1.

A képzés és vizsga; tárgyi, személyi és erkölcsi feltételei.

- Zárt öltözet. (magas szárú bőrcipő, erős anyagú hosszúnadrág és kabát, kesztyű)

- Érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, és ha van – jogosítvány, fényképes vizsgalap.

- Fegyelmezett magatartás. Az oktatói utasítások betartása.

A biztonsági berendezések (gumi, kormány, világítás, fékek):

  - Gumiabroncs:

    - Kopása (1,6 mm  minimum bordamélység)

    - Nyomása (szemrevételezéssel)

    - Sérülése (szög)

  - Kormány:

- Akadálymentes elfordulás

- Villa nem üt bele a tankba, vezetéket nem csíp el

- Kormánycsapágy lógása. Nem lehet a kormánynak holtjátéka.

  - Világító és fényjelzőberendezések:

- Irányjelző berendezés (60-120 / perc)

- Helyzetjelző (elől fehér, de elől a CB400-as Hondán gyárilag nincs, hátul van és piros együtt a rendszámtábla-világítással. )

- Tompított és a Távolsági (távolsági fényszórónál műszerfalon kékszínű kontroll lámpa) CB400-nál automatikusan bekapcsol, távolsági ki van kötve.

- Féklámpa (piros)

  - Fékberendezések, fékfolyadékszint (Motorra ülve, meggurítva ellenőrizni)

- Első és hátsó fék folyadékszint ellenőrzése

- Első és hátsó fék próba

Kiegészítő feladatok:

A motor és sebváltóolaj egyben van (mi csak négyütemű motorokat használunk)

- Nívópálcás vagy kémlelőnyílásos ellenőrzés

- Utántölteni ugyanolyan olajat kell amilyen benne, van.

A tengelykapcsoló:

- Holtjátéka (Kb.  2-3 mm állítása a feszítőcsavarokkal)

A meghajtólánc:

- Alulról megnyomjuk 4-5 kg erővelakkor a lánc behajlása max.:  10 – 20  mm.

- Állítása a hátsókerék tengelycsavar fellazítása után a feszítőcsavarokkal.

A hátsó lengővilla és rugóstagok:

- Hátsó lengővilla: törés, repedés, oldalirányú lógás

- Rugóstagok: törés, olajfolyás, állíthatóság ( 1 vagy 2 személyre terhelve )

A biztosíték:

- Cseréje csak épséges, és megfelelő értékűre ( patkolni tilos, tüzetokozhat )

A tartalékizzó és biztosíték valamint az elsősegélycsomag az ülés alatt található.

Az izzókészlet már nem kötelező, de ajánlott.